LSA-Anschlussleiste 2/10 zu 10 DA

Kontaktmaterial und Gehäuse nach technische Daten gemäß Standard Deutsche Telekom

zum löt-, schraub- und abisolierfreien Verbinden oder Verteilen von kunststoffisolierten Kupferadern mit Massivleiter 0,4-0,8 mm Durchmesser oder Litze AWG 26-22 (Schneidklemmverbindungen nach IEC 352-4, Teil 4 und DIN 41 611-6-C-EL-CL)

zum Aufrasten auf LSA-Montagekanäle oder -bügel

große Rangierösen beidseitig

Kabelseite oben

Rangierseite bedruckt von 1...0, ohne Farbcode

Gehäusefarbe: grau

Kabel- und Rangierseite elektrisch fest miteinander verbunden

Fabrikat: Eku

Art.-Nr.: 13000001