Fernmeldeverteiler-Standverteilerschrank ESV 2400 für LSA-Leisten 2400 DA

Rangierverteilerschrank für die Aufnahme von LSA-Anschlussmodulen 2/10 zu 10 DA

mit selbsttragenden LSA-Montagekanälen, mit einer Aufnahmekapazität von max. 600 DA (Doppelader) pro Reihe bei Rastermaß 25 mm

Gehäuse:

Ausführung als geschlossener Stahlblechschrank mit Tür und Seitenwänden, anreihbar

Dreipunktstangenverschluss

Schwenkhebel für Profilhalbzylinder

Kabeleinführung von oben über Klemmgummi, unten über geteiltes Bodenblech

Oberfläche mit Pulverbeschichtung

Farbe: RAL 7035 hellgrau

Schaltplantasche

Innenausbau:

Selbsttragende LSA-Montagekanäle für die Aufnahme von max. 4 x 62 LSA-Anschlussmodulen zu 10DA bei Rastermaß 25 mm

Drahtführungsösen für senkrechte und waagerechte Rangierdrahtführung

Kabelabfangung und Schirmkontaktierung im LSA-Montagekanal

waagerechte Rangierdrahtöse mit Vorkammer

geschützte Kabelführung und Zugentlastung im LSA-Montagekanal

Potentialausgleich

Technische Daten:

Kapazität: 4x 600 DA

Schutzart: IP 40 mit Klemmgummi,

zur Realisierung des Schutzgrades IP 54 mit Würgenippeln ist ein Aufrüstsatz 2040 999 erforderlich

Abmaße BxHxT: 1000x2000x400 mm

Fabrikat: Eku

Art.-Nr.: t13000052