Hauptverteiler Wandverteilergestell EWG 4/800 für 800 DA

Rangierverteilergestell für die Aufnahme von LSA-Anschlussmodulen 2/10 zu 10 DA

offenes Wandverteilergestell mit selbsttragenden LSA-Montagekanälen mit einer Aufnahmekapazität von 4x 200 DA (Doppelader) bei Rastermaß 25 mm

Aufbau:

Verteilergestell mit verchromten LSA-Montagekanal mit max.4x 23 Modulsteckplätzen

Drahtführungsringe für waagerechte und senkrechte Rangierdrahtführung

Kabelabfangung und Schirmkontaktierung im LSA-Montagekanal

geschützte Kabelführung und Zugentlastung im LSA-Montagekanal

Wandschienen mit Befestigungssatz

Reihenabstand wählbar von 22 bis 24 cm

Technische Daten:

Kapazität: 4x 200 DA

max. Anzahl Modulsteckplätze: 4x 23

Abmaße BxHxT: 960x650x245 mm

Fabrikat: eku

Art.-Nr.:t13000062