Fernmelde-Wandverteilerschrank EWV 1050 für LSA-Leisten 1050 DA

Rangierverteilerschrank für die Aufnahme von LSA-Anschlussmodulen 2/10 zu 10 DA

mit selbsttragenden LSA-Montagekanälen

mit einer Aufnahmekapazität von max. 3x 350 DA (Doppelader) bei Rastermaß 25 mm

Gehäuse:

Ausführung als allseitig geschlossener Stahlblechschrank mit Tür

Dreipunktstangenverschluss

Schwenkhebel für Profilhalbzylinder

Kabeleinführung von oben und unten über Bürstenleiste

Oberfläche mit Pulverbeschichtung

Farbe: RAL 7035 hellgrau

Schaltplantasche

Wandbefestigungswinkel einschließlich Zubehör als Set für 4 Befestigungen

Innenausbau:

Selbsttragende LSA-Montagekanäle für die Aufnahme von max. 3x 36 LSA-Anschlussmodulen zu 10 DA bei Rastermaß 25 mm

Drahtführungsösen für senkrechte und waagerechte Rangierdrahtführung

Kabelabfangung und Schirmkontaktierung im LSA-Kabelkanal

geschützte Kabelführung und Zugentlastung im LSA-Montagekanal

Potentialausgleich

Technische Daten:

Kapazität: 3x 350 DA

Schutzart: IP 40 mit Bürstenleiste,

zur Realisierung des Schutzgrades IP 54 mit Würgenippeln ist ein Aufrüstsatz erforderlich

Abmaße BxHxT: 800x1300x220 mm

Fabrikat: Eku

Art.-Nr.: t13000048