LWL – Kabelverzweiger KVz 82 MAX

Zum Einsatz als Verbindungs- und Verteilpunkt.

2 Ebenen im Innenraum: Einführung von Röhrchen / Kabel hinten, Spleißbereich vorne (separat abschließbar).

Gehäuseaustausch (bei Beschädigung z. B.) unter Betrieb möglich.

Vorbereitet für MAX-Kassettensystem (Spleißen unter Betrieb möglich ohne Beeinflussung bestehender Verbindungen).

Aufbau:

- Verstärktes Polycarbonat-Gehäuse

- Separat abschließbare Spleißebene

- Einführung durch verbressbaren Schaumstoffdichtblock

- HxBxT: 999 x 754 x 310mm (Gehäuse)

- HxBxT: (660 unterirdisch + 400 oberirdisch) x 754 x 284mm (Sockel)

- Gewicht ca. 66 kg

- Achatgrau (RAL7038)

- Schutzart IP54

Kapazität:

- 2 Spleißkassettenreihen

- 144 Spleißkassetten SC / 72 Spleißkassetten SE

- 864 Spleiße max.

- 96 x Eingang für Mikroröhrchen 7-12mm

- 12 x Kombi-Eingang Standardkabel 25mm u. Miniröhrchen 12mm

- Davon 2 x für ungeschnittene Kabel

Sockel mit Klappe, Gehäuse mit Anti-Graffiti-Beschichtung, Schwenkhebel Doppelschließanlage.

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang):

MAX Spleißkassetten SC / SE

Erdungsset für KVz Gehäuse

Zugabfangung Miniröhrchen

Zugabfangung Standardkabel

Schutzschlauch (teilbar)

Fabrikat:	eku oder gleichwertig

Typ:		eku KVz 82 E MAX System (t34372100)

liefern und montieren