Fttx Haubenmuffe, Typ L, nicht vorkonfektioniert

Aufbau:

Muffe zur Aufnahme von max. 480 Spleißverbindungen. Für geschnittene und ungeschnittene Kabel, wasserdicht bis 5m Wassersäule (0,5bar), Schutzart IP68.

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Gehäuse-Material:			Kunststoff

Abmessung Durchm.xH:		305x610mm

Gewicht:				ca. 11,5kg

Schutzart:				IP68 gemäß DIN 60529

Temperaturbereich:			-10°C bis +50°C

Aufnahmekapazität:			bis zu 128 Spleiße (SC 2F) / 480 Spleiße (SE 12F)

Einführungen:				1xOval (55x100mm), 6xRund (Durchmesser 32mm)

Weitere Eigenschaften:

Für max. 8 Spleißkassettenhalter

SC Kassetten: je 8 in einem Block, je Kassette max. 6 Spleiße

SE Kassetten: je 5 in einem Block, je Kassette max. 12 Spleiße

Max. Anzahl Spleißkassetten (8x8)xSC oder (8x5)xSE, gemischte Bestückung möglich.

Diverse Kaltabdichtungen oval/rund für Eingang von Microkabeln optional erhältlich (oval: 2 Kabel max. 18,0mm, rund: 1 Kabel 18,0mm bis 24 Kabel 4,0mm)

Möglichkeit der Wand-/Mastbefestigung mittels optional erhältlicher Zusatzhalterung

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Fttx Haubenmuffe Typ L nicht vorkonfektioniert (t34372740)

Liefern bzw. betriebsbereites einrichten / montieren