Fttx Haubenmuffe, Typ S vorkonfektioniert 8xSC, 5xSE, 12x7/4, 1x14/2

Aufbau:

Muffe zur Aufnahme von 76 Spleißverbindungen. Wasserdicht bis 5m Wassersäule (0,5bar), Schutzart IP68.

Vorkonfektioniert mit 12x7mm Röhrchen und SC / SE Kassetten.

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Gehäuse-Material:			Kunststoff

Abmessung Durchm.xH:		305x440mm + 4,5m Rohr/Flexschlauch

Schutzart:				IP68 gemäß DIN 60529

Temperaturbereich:			-10°C bis +50°C

Aufnahmekapazität:			16 Spleiße (SC 2F) / 60 Spleiße (SE 12F)

Einführungen:				1xOval (55x100mm), 6xRund (Durchmesser 32mm)

Weitere Eigenschaften:

Inkl. 2 Spleißkassettenhalter mit Fasermanagementeinheit

Inkl. Spleißkassetten (1x8)xSC und (1x5)xSE, 2xSpleißkassettendeckel

Inkl. zusätzlicher Kabelabfangung außen am Boden der Muffe

Die 12 Röhrchen 7/4mm sind durch einen der Rund-Eingänge eingeführt und wasserdicht vergossen. Die Absetz-Höhe der Röhrchen im Innern der Muffe ist 3-fach abgestuft.

Durch den Oval-Eingang ist ein 14/2mm Rohr (4,5m Länge) wasserdicht eingeführt.

Die Röhrchen befinden sich in einem am Rund-Eingang angeschrumpften 4,5m Flex-Schlauch.

Die 7/4mm Röhrchen sowie das 14/2mm Rohr sind mit Endkappen wasserdicht verschlossen.

Möglichkeit der Wand-/Mastbefestigung mittels optional erhältlicher Zusatzhalterung.

Mit dem optional erhältlichen schwenkbaren Muffenhalter kann die Muffe nach Montage waagerecht im Schacht gelagert werden.

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Fttx Haubenmuffe Typ S vorkonfektioniert

Liefern bzw. betriebsbereites einrichten / montieren