Fttx Haubenmuffe, Typ XL, vorkonfektioniert 40xSC, 25xSE, 72x7/4, 2x14/2

Aufbau:

Muffe zur Aufnahme von max. 380 Spleißverbindungen. Wasserdicht bis 5m Wassersäule (0,5bar), Schutzart IP68.

Vorkonfektioniert mit 72x7mm Röhrchen und SC / SE Kassetten.

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Gehäuse-Material:			Kunststoff

Abmessung Durchm.xH:		305x683mm + 4,5m Rohre/Flexschläuche

Schutzart:				IP68 gemäß DIN 60529

Temperaturbereich:			-10°C bis +50°C

Aufnahmekapazität:			80 Spleiße (SC 2F) / 300 Spleiße (SE 12F)

Einführungen:				1xOval (55x100mm), 6xRund (Durchmesser 32mm)

Weitere Eigenschaften:

Inkl. 10 Spleißkassettenhalter mit Fasermanagementeinheit

Inkl. Spleißkassetten (5x8)xSC und (5x5)xSE, 2xSpleißkassettendeckel

Inkl. zusätzlicher Kabelabfangung außen am Boden der Muffe

Die 72 Röhrchen 7/4mm sind durch die sechs Rund-Eingänge eingeführt und wasserdicht vergossen. Die Absetz-Höhe der Röhrchen im Innern der Muffe ist 3-fach abgestuft.

Durch den Oval-Eingang sind zwei 14/2mm Rohre (4,5m Länge) wasserdicht eingeführt.

Die Röhrchen (je 12) befinden sich in an den Rund-Eingängen angeschrumpften 4,5m Flex-Schläuchen.

Die 7/4mm Röhrchen sowie die 14/2mm Rohre sind mit Endkappen wasserdicht verschlossen.

Möglichkeit der Wand-/Mastbefestigung mittels optional erhältlicher Zusatzhalterung.

Mit dem optional erhältlichen schwenkbaren Muffenhalter kann die Muffe nach Montage waagerecht im Schacht gelagert werden.

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Fttx Haubenmuffe Typ XL vorkonfektioniert

Liefern bzw. betriebsbereites einrichten / montieren