LWL-Haubenmuffe für bis zu 360 Spleiße

mit MAX – Faserführungssystem, Schrumpfdichtungskörper und Bündeladerreserve

- Einsetzbar im Erdreich, in Schächten und in Luftkabelstrecken

- Für Verbindungs- und Abzweigkabel

- Der Hauptkabeleingang kann auch für ungeschnittene Kabel verwendet werden

- Einfaches und schnelles Einbringen von Abzweigkabeln ohne spezielle Werkzeuge

- Die Max Kassetten und Faserführungen ermöglichen das einfache Ablegen von ungeschnittenen Fasern

- Die Max Kassetten und Faserführungen ermöglichen das einfache Ablegen von ungeschnittenen Fasern

- IP 68

- Für bis zu 360 Spleiße, in Abhängigkeit von der Spleißschutz-Art

Technische Daten:

Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 1

Reichweite Hauptkabel 12 mm bis 37 mm

Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel Ja

Anzahl an Öffnungen - Verteilerkabel 7

Reichweite Verteilerkabel 8 mm bis 42 mm

geigneter kabeltyp Standardkabel, SST Drop-Kabel, Minikabel

Gesamtspleißkapazität 360 Schrumpfspleißschutz 720 Krimpspleißschutz

System MAX

Spleißkassettentyp S.C. / S.E.

Maximale Kassettenanzahl (SC) 60

Maximale Kassettenanzahl (SE) 30

vorinstallierte Kassetten auf Nachfrage

Unterstützung für Schrumpf-Spleißschutz Ja

Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette 6

Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette 12

Crimpspleißschutz-Hilfe Ja

Anzahl Crimpspleiße pro Kassette 12

Fabrikat:	eku oder gleichwertig

Typ:		eku LWL-Haubenmuffe UCNCP 9-28 Max, mit Bündeladerreserve

liefern und montieren