LWL-Haubenmuffe für bis zu 720 Spleiße

mit MAX – Faserführungssystem und Geldichtkörper

- Einsetzbar im Erdreich, in Schächten und in Luftkabelstrecken

- Für Verbindungs- und Abzweigkabel

- Schneller und einfacher Zugriff auf jede einzelne Spleißkassette

- Wiederverwendbare Geldichtung

- IP 68

- Für bis zu 720 Spleißen

Technische Daten:

Anzahl kreisförmiger Öffnungen – Hauptkabel 2

Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 0

Reichweite Hauptkabel 6 mm - 25 mm

Zentralelement-Fixierung für das Hauptkabel

Anzahl an Öffnungen - Verteilerkabel 4

Reichweite Verteilerkabel 6 mm - 25 mm

geigneter kabeltyp Minikabel, Mikrokabel

Gesamtspleißkapazität 720 Schrumpfspleißschutz 1440 Krimpspleißschutz

System MAX

Spleißkassettentyp S.C. / S.E.

Maximale Kassettenanzahl (SC) 120

Maximale Kassettenanzahl (SE) 60

vorinstallierte Kassetten auf Nachfrage

Unterstützung für Schrumpf-Spleißschutz

Schrumpfspleissanzahl pro SC Kassette 6

Schrumpfspleissanzahl pro SE Kassette 12

Crimpspleißschutz-Hilfe

Anzahl Crimpspleiße pro Kassette 12

Fabrikat:	eku oder gleichwertig

Typ:		eku LWL-Haubenmuffe FRECAP 120

liefern und montieren