LWL Universalmuffe

Einsetzbar in Luftkabelstrecken, in Schächten sowie im Erdreich

Als Durchgangs- und Abzweigmuffe verwendbar

Schneller und leichter Zugriff auf einzeln entnehmbare Spleißkassetten

Kapazität für bis zu 60 Spleiße

Muffendichtung aus Silikon wiederverwendbar

Technische Daten:

- Anzahl der Kabel:				4

- Außendurchmesser der Kabel:		bis zu 21mm

- Anzahl der Standardspleißkassetten:	5

- Spleißkapazität:				60

- Länge der Bündeladern (geschnitten):	1930 mm

- Länge der Bündeladern (ungeschnitten):	2300 mm

- Abmessungen:				L378 x B160 x H118 mm

Fabrikat:	eku oder gleichwertig

Typ:		eku Universal-Inlinemuffe UCAO 4-9 Standard

liefern und montieren