19“ LWL Spleißbox Fiber-Patch SRS 1HE 24xLCD APC

Aufbau:

Ausschwenkbares Spleiß- und Patchpanel als modular aufgebautes Verteilerfeld.

Gehäuse aus Stahlblech, Spleiß-/Patchmodul aus Kunststoff.

Mit Kabel- und Faser-Führungssystem.

Bestückt mit Kupplungen LCD, Pigtails LC 8° APC.

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Gehäuse-Material:			Stahlblech / Kunststoff (HIPS)

Abmessung BxTxH:			447x245x44,5mm

Temperaturbereich:			-20°C bis +60°C

Kupplungen:				24xLCD SM Ker./Kst., grün, für APC

Pigtails:				48xLC 8° APC SM E9 OS2 2m

Max. Kabeldurchmesser:		14mm

Weitere Eigenschaften:

Mittels Adapter auch in ETSI-Gestellen montierbar

Durch das schwenkbare Spleiß-/Patchmodul einfacher Faserzugang

Drop-Down-Frontplatte zum Schutz vor unbeabsichtigtem Abziehen von Patchkabeln

Beschriftungsfeld, abnehmbarer Deckel, Zwangsführung der Bündeladern

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Spleißbox SRS 3000 1HE 48F LCD APC

Liefern bzw. betriebsbereites einrichten / montieren