19“ LWL Spleißbox Fiber-Patch SRS 1HE unbestückt

Aufbau:

Ausschwenkbares Spleiß- und Patchpanel als modular aufgebautes Verteilerfeld.

Gehäuse aus Stahlblech, Spleiß-/Patchmodul aus Kunststoff.

Mit Kabel- und Faser-Führungssystem

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Gehäuse-Material:			Stahlblech / Kunststoff (HIPS)

Abmessung BxTxH:			447x245x44,5mm

Temperaturbereich:			-20°C bis +60°C

Kapazität:				bis zu 48 Spleiße

Max. Anzahl Patchkabel:		48 (LC 2mm, Jumper)

Max. Kabeldurchmesser:		14mm

Weitere Eigenschaften:

Mittels Adapter auch in ETSI-Gestellen montierbar

Patchfeld geeignet für 24xSCS/E2000/LCD

Durch das schwenkbare Spleiß-/Patchmodul einfacher Faserzugang

Drop-Down-Frontplatte zum Schutz vor unbeabsichtigtem Abziehen von Patchkabeln

Beschriftungsfeld, abnehmbarer Deckel, Zwangführung der Bündadern

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Spleißbox SRS 3000 1HE 24xSCS/E2000/LCD (t34371830)

Liefern bzw. betriebsbereites einrichten / montieren