Stahlblechverteilerkasten VKA12/Montagewanne für 420 DA

zur Aufnahme von 3x 14 LSA-Anschlussmodulen 2/10 zu 10 DA auf Montagewannen

Aufputzmontage

Aufbau:

Grundplatte aus Stahlblech mit Montagewanne

Stahlblechhaube mit Vorreiber und Kabeleinführungen oben/unten aus Kunststoff mit vorgeprägten Ausschneidkonturen

mit Mantelkeilklemmen als Erdanschluss und Kabelabfangungen

Rangierdrahtösen

Verteilerbelegungsverzeichnis an der Innenseite der Stahlblechhaube

Überspannungsschutz steckbar für 420 DA

Gehäuse:

Stahlblech, pulverbeschichtet

Farbe: RAL 9016 weiß

Technische Daten:

Schutzart: IP 42

Abmaße BxHxT: 550x550x100 mm

Fabrikat: Eku

Art.-Nr.: t13000046