Videokabel 0,6/3,7 + 2x0,75

-	Kamerakabel (Hybrid/CCTV)

-	abgeschirmtes Videokabel nach DIN EN 50117-1 sowie  2xflex. Steuerleitungen

Innenleiter: 			Cu-Massivdraht Ø 0,60 mm

Mantel, Durchmesser: 		PVC 12,6x6,1 mm

Leiterisolation: 			PE 3,7 mm

Abschirmung: 			Cu-Geflecht

Steuerleitung:			2x0,75 mm2

Gewicht bei 1 km: 			99 kg

Farbe: 				schwarz

Elektrische Daten:

Kapazität Ader/Schirm bei 1 m: 	67 pF (ca.)

Leiterwiderstand bei 1 km: 		63 Ohm (max)

Schirmwiderstand bei 1 km: 	13 Ohm (min)

Wellenwiderstand: 		75 + 2 Ohm

Dämpfung bei 100 m (20 °C): 	1 MHz: 1,1 dB

Dämpfung bei 100 m (20 °C): 	5 MHz: 2,5 dB

Dämpfung bei 100 m (20 °C): 	10 MHz: 3,5 dB

Dämpfung bei 100 m (20 °C): 	50 MHz: 7,8 dB

Dämpfung bei 100 m (20 °C): 	230 MHz: 18,4 dB

Dämpfung bei 100 m (20 °C): 	4700 MHz: 26,9 dB

Fabrikat:				eku

Typ: 					eku Videokabel 57060 V + 275

Art.-Nr.: 				k17612075 (100m Ring)

liefern und komplett verlegen