FTTH Wandspleißverteiler, Typ XXIV, IP54

Aufbau:

Verteil- und Abschlußgehäuse zum Spleißen, Patchen und zur Aufnahme passiver optischer Komponenten. Schutzart IP54, geeignet für Wandmontage innen und außen.

Die Spleißebene ist separat abschließbar (Providerzugang).

Befestigungsmöglichkeit für Bündeladerkabel, Mikrokabel und Einblasröhrchen im Innern.

Zu-/Abführung mittels PG-Verschraubungen: Mittig zur Zuführung, rechts / links Abführung. Durch Verwendung unterschiedlicher Dichtungssätze können die äußeren Verschraubungen an diverse Durchmesser angepasst werden.

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Gehäuse-Material:			PC/ABS Kunststoff

Farbe:					lichtgrau, ähnlich RAL7035

Abmessung HxBxT:			319x205x118mm

Gewicht:				ca. 2,5g

Schutzart:				IP54 gemäß DIN 60529

Aufnahmekapazität:			bis zu 2 Standard-Spleißkassetten

Kupplungshalter:			bis zu 24xSCS/E2000/LCD

Einführungen:				3xKabelverschraubung

Weitere Eigenschaften:

Kupplungshalter aus Stahlblech (lackiert)

Gehäusedeckel abschließbar mittels Vorreiberschloß.

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku FTTH Wandspleißverteiler Typ XXIV IP54 (t34371821)

Liefern bzw. betriebsbereites einrichten / montieren