FTTH Wandspleißverteiler, URM 24, 6xLCQ

Aufbau:

Verteil- und Abschlußgehäuse zum Spleißen, Patchen.

Schutzart IP54, geeignet für Wandmontage innen und außen.

Befestigungsmöglichkeit für Bündeladerkabel, Mikrokabel und Einblasröhrchen im Innern.

Zuführung: Mittels PG-Verschraubung, Abführung: Durch Verwendung teilbarer Gummidurchführungen.

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Gehäuse-Material:			PC/ABS Kunststoff

Farbe:					lichtgrau, ähnlich RAL7035

Abmessung HxBxT:			246x154x90mm

Gewicht:				ca. 0,9kg

Schutzart:				IP54 gemäß DIN 60529

Aufnahmekapazität:			bis zu 24 Fasern

Kupplungshalter:			bis zu 6xSCD/LCQ

Einführungen:				Kabelverschraubung PG13,5

Ausführungsbuchsen:		12xteilbare (2x1-3mm) Gummibuchse (PA6, TPV)

Weitere Eigenschaften:

Integriertes Fasermanagement.

Inkl. 2xSpleißkassette mit -kamm

Gehäusedeckel abschließbar mittels Vorreiberschloß.

Selbstverlöschend Grad V0 (UL94)

Schlagschutzgrad IK10 (EN 50102)

UV-Beständigkeit nach EN 60068-2-5

Temperaturbereich -40°C / +70°C (DIN EN 60068-2-14

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku FTTH Wandspleißverteiler URM 12 12xLCD (t34371826)

Liefern bzw. betriebsbereites einrichten / montieren