ekuFlex 42HE

19" Netzwerkschrank  42 HE (zerlegbare Konstruktion)

2011x800x800 (HxBxT)

entsprechend DIN Nr. 41494 für

CU- und LWL-Verkabelungen

Gehäuse in stabiler Stahlblechausführung

mit geschraubten Profilrahmenkonstruktion

aufgebaut wie folgt:

-	Schrankgrundgestell  2011x800x800

-	Schutzart: IP 20

-	Mehrfach gefaltetem 1,5mm Stahlblech

-	Dach mit integriertem Lüftungsschlitzen zur Wärmeableitung und Unterstützung der Konvektion

-	optional temperaturgeregelte Lüfter nachrüstbar

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Schloss, wahlweise Rechts- oder Linksanschlag vor Ort wechselbar

-	4mm Sicherheitsglas, Bronzetönung

-	Rück- und Seitenwände mit Schnellverschluß zur leichten

Ein-Mann-Demontage, abschließbar

-	Kabeleinführung über 4 Öffnungen möglich (oben / unten)

-	19 Zoll-Gestell vorne und hinten zur Befestigung von schweren

Komponenten und Geräten (USV etc.)

-	Inkl. Zubehör: 24 Montagesätze M6, 4 Nivellierfüße,

1 Bürsteneinsatz, 4 Schlüssel, Erdungsbänder

-	TÜV geprüft

-	Farbe: lichtgrau (RAL7035)

-	Max. Belastung 400kg

Anbieter:	eku

Typ:		ekuFlex (t27821600)  oder gleichwertig

Lieferung komplett montiert