ekuProtect 42HE; IP54

19" Netzwerkschrank  42 HE (geschweißte Konstruktion)

1970x800x800 (HxBxT)

entsprechend IEC 62208:2002 für

CU- und LWL-Verkabelungen

Gehäuse in stabiler Stahlblechausführung

mit verstärkter, geschweißter Profilrahmen-

konstruktion

aufgebaut wie folgt:

-	Schrankgrundgestell  1970x800x800

-	Schutzart: IP 54

-	Mehrfach gefaltetem 1,5mm Stahlblech

-	optional mit Klimaanlage (IP20) nachrüstbar

-	Fronttür mit Dreipunktschließung

Linksanschlag vor Ort wechselbar

-	4mm Sicherheitsglas

-	Rück- und Seitenwände mit Schnellverschluß zur leichten

Ein-Mann-Demontage, abschließbar

-	19 Zoll-Gestell vorne und hinten zur Befestigung von schweren

Komponenten und Geräten (USV etc.)

-	Inkl. Zubehör: 24 Montagesätze M6, 4 Nivellierfüße,

1 Bürsteneinsatz, 4 Schlüssel, Erdungsbänder

-	Max. Belastung bis 400kg

-	Farbe: lichtgrau (RAL7035)

Anbieter:	eku

Typ:		ekuProtect 4288 (t27408842)    oder gleichwertig

Lieferung komplett montiert