ekuStandard 22HE

19" Netzwerkschrank  22 HE (geschweißte Konstruktion)

1030x800x800 (HxBxT)

entsprechend DIN Nr. 41494 für

CU- und LWL-Verkabelungen

Gehäuse in stabiler Stahlblechausführung

mit verstärkter, geschweißter Profilrahmen-

konstruktion

aufgebaut wie folgt:

-	Schrankgrundgestell  1030x800x800

-	Schutzart: IP 20

-	Mehrfach gefaltetem 1,5mm Stahlblech

-	Dach mit integriertem Lüftungsschlitzen zur Wärmeableitung und

Unterstützung der Konvektion

-	optional temperaturgeregelte Lüfter nachrüstbar

-	Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Schloss, wahlweise Rechts- oder

Linksanschlag vor Ort wechselbar

-	4mm Sicherheitsglas, Bronzetönung

-	Rück- und Seitenwände mit Schnellverschluß zur leichten

Ein-Mann-Demontage, abschließbar

-	Kabeleinführung über 4 Öffnungen möglich (oben / unten)

-	19 Zoll-Gestell vorne und hinten zur Befestigung von schweren

Komponenten und Geräten (USV etc.)

-	Inkl. Zubehör: 24 Montagesätze M6, 4 Nivellierfüße,

1 Bürsteneinsatz, 4 Schlüssel, Erdungsbänder

-	TÜV geprüft

-	Max. Belastung bis 300kg

-	Farbe: lichtgrau (RAL7035)

Anbieter:	eku

Typ:		ekuStandard (t27811500)   oder gleichwertig

Lieferung komplett montiert