19" Wandverteiler  18 HE (zweiteilig)

900x600x515 (HxBxT)

entsprechend DIN Nr. 41494 für

CU- und LWL-Verkabelungen

Wandverteiler aus einer robusten geschweißten

Stahlkonstruktion.

aufgebaut wie folgt:

-	Schrankgrundgestell  900x600x515  (18 Höheneinheiten)

-	Schutzart: IP 30

-	1,5 mm Stahltiefziehblech

-	Fronttür mit Schloss

-	4mm Sicherheitsglas, gehärtet

-	tiefenverstellbare Profilschiene, mit Lochraster

-	Kabeleinführung oben und unten

-	Inkl. Zubehör: 16 Montagesätze M6, 4 Unterlegschreibe,

1 Bürsteneinsatz, 2 Schlüssel, 4 Dübel

-	TÜV geprüft

-	Farbe: lichtgrau (RAL7035)

-	max. Belastung 50 kg

Anbieter:	eku

Typ:		ekuWall 18HE (t27841800)  oder gleichwertig

liefern und komplett montieren