Fernsprech-Innenkabel, J-2Y(St)Y 100x2x0,6

Verwendung: Fernmeldeleitung im Nebenstellen- und Sprechstellenbau

zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.

-	eindrähtiger blanker Cu-Leiter (Massivleiter), Aderisolation aus Polyethylen, bündelverseilt

-	Aderkennzeichnung nach VDE 0815

-	statischer Schirm aus aluminiumkaschierter Kunststoff-Folie mit Cu-Beidraht

-	Außenmantel PVC-Mischung

-	flammwidrig nach VDE 0482 Teil 265-2-1 / IEC 60332-1

Farbe: kieselgrau (RAL 7032)

Technische Daten

Mindestbiegeradius:				10 x Leitungsdurchmesser

Temperaturbereich:				-40°C	bis 	+70°C (fest verlegt)

-5°C	bis	+50°C (bewegt)

Schleifenwiderstand:				max. 130 Ohm/km

Wellenwiderstand:				100 Ohm / +- 15 %

Betriebskapazität:				max. 52 nF/km

Kopplung:					K1:98%<=400pF/100m;	K9-12: 98%<=100pF/100m

Betriebsspitzenspannung:			300 V (nicht für Starkstromzwecke)

Prüfspannung:				A/A 800 V; A/S 2000 V

in Anlehnung an:				VDE 0815 / 0816

Dämpfung bei 16 MHz:			< 8,0 dB/km

Nahnebensprechdämpfung 4-16 MHz:	2 paarig >= 45dB;	> 2paarig >= 20 dB

Leiterquerschnitt :				u-Leiter 0,6mm: 0,28 mm²

Isolationswiderstand:				> 5 GOhm x km

Außendurchmesser:				ca. 18,5 mm

Fabrikat:	eku

Typ: 		J-2Y(St)Y 100x2x0,6

Art.-Nr.:	K31101000

liefern und komplett verlegen