Fernsprech-Innenkabel, halogenfrei    J-H(St)H  10x2x0,6

Verwendung: Fernmeldeleitung im Nebenstellen- und Sprechstellenbau

zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.

- Massiver Kupferleiter mit Durchmesser 0,6

- Seelenbewicklung aus Polyesterfolie

- Schirmung Aluminiumfolie, kunststoffkaschiert, gewickelt

- Außenmantel halogenfrei

- Außendurchmesser ca. 10,8mm

- Farbe: grau

Fabrikat:	eku

Typ: eku J-H(St)H 10x2x0,6

Art.-Nr.: k50000100

liefern und komplett verlegen