Fernsprech-Außenkabel, A-2Y(L)2Y  300x2x0,8

Teilnehmerkabel für kürzere Entfernungen, als Fernsprech-Anschlußkabel zur Verbindung der Sprechstellen mit Vermittlungsstellen oder der Vermittlungsstellen untereinander sowie als Verbindungskabel in Betriebs- und Industrieanlagen. Das Kabel ist zur direkten Verlegung ins Erdreich bzw. in Kabelrohre oder Kabelkanäle vorgesehen.

- Eindrähtiger Leiter aus blankem Cu-Draht (Massivleiter),

- Aderisolation aus Polyethylen (2Y),

- je 5 Sternvierer zum Grundbündel verseilt,

- Grundbündel bzw. Hauptbündel zur Seele verseilt,

- Papierband,

- Schichtenmantel aus aluminiumbeschichtetem Kunststoff-Band und PE-Mantel.

- Außenmantelfarbe: schwarz

- in Anlehnung an VDE 0816

Fabrikat:	eku

Typ: 		eku A-2Y(L)2Y 300x2x0,8

Art.-Nr.: 	k 13603000

liefern und komplett verlegen