Fernsprech-Innenkabel, halogenfrei    J-H(St)H  4x2x0,8

Verwendung: Fernmeldeleitung im Nebenstellen- und Sprechstellenbau

zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen.

- Massiver Kupferleiter mit Durchmesser 0,8

- Seelenbewicklung aus Polyesterfolie

- Schirmung Aluminiumfolie, kunststoffkaschiert, gewickelt

- Außenmantel halogenfrei

- Außendurchmesser ca. 10,0mm

- Farbe: grau

Fabrikat:	eku

Typ: eku J-H(St)H 4x2x0,8

Art.-Nr.: k50100040

liefern und komplett verlegen