Keystone Modulaufnahme „Design“, für 3 Module, unbestückt

Snap-In Rahmenset, zur Aufnahme von Modulen E-Stone / E-StonePremium

Aufbau:

Tragring, Schrägauslass 45°, Zentralplatte für 3 Module, Beschriftungsfeld, Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich mittels Kabelschuh

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Tragringmaterial:			Zinkdruckguss

Material Zentralplatte:		ABS

Farbe Zentralplatte:			weiß

Abmessung Zentralplatte BxH:	50x50mm

Weitere Eigenschaften:

Zum Einbau im Brüstungskanal oder Bodentank. UP-Montage.

Befestigungsspur 60mm hor./vert.

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Keystone Modulaufnahme Design 3-fach (t66851931)

Liefern, einbauen in BR-Kanal/Bodentank und Einbau von aufgelegten Modulen