Keystone IP 44 AP-Datendose, für max. 2 Module, unbestückt

Modulares Snap-In Leergehäuse, zur Aufnahme von Modulen E-Stone / E-StonePremium

Aufbau:

Tragring für 2 Module, Schrägauslass 45°, abschließbarer klappbarer Frontdeckel, Beschriftungsfeld

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Tragringmaterial:			Stahlblech verzinkt

Material Gehäuse:			Kunststoff

Farbe:					grau, ähnlich RAL7035

Abmessung BxHxT:			90x93x90mm

Abstand Bohrungen f. Befestigung:	73x75mm

Gewicht:				ca. 284g

Weitere Eigenschaften:

Schutzart IP 44

2 Einbauplätze für geschirmte / ungeschirmte Module der Serien E-Stone / E-StonePremium

Kennzeichnungsmöglichkeit weißes Papier in Klarsicht-Clip

Kabeleinführung über MG-Verschraubung

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Keystone IP 44 AP-Datendose 2-fach für E-Stone / E-StonePremium (t66851015)

Liefern, montieren und Einbau von aufgelegten Modulen