Keystone IP 67 AP-Datendose, für max. 2 Module, unbestückt

Modulares Snap-In Leergehäuse, zur Aufnahme von Modulen E-Stone / E-StonePremium

Aufbau:

Aufnahme für 2 Module, Module 90° gewinkelt, Schrägauslass 1xL, 1xR, klappbarer Moduldeckel

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Materia:				Kunststoff

Farbe:					gelb

Abmessung:				118x75x57mm

Kabeleinführung:			2xM16x1,5

Gewicht:				ca. 160g

Weitere Eigenschaften:

Schutzart IP 67

2 Einbauplätze für geschirmte / ungeschirmte Module der Serien E-Stone / E-StonePremium

In Verbindung mit speziellen Patchkabeln bleibt die Schutzart IP 67 auch in gestecktem Zustand erhalten

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Keystone IP 67 AP-Datendose 2-fach für E-Stone / E-StonePremium (t66851017)

Liefern, montieren und Einbau von aufgelegten Modulen