RJ45 Keystone Modul E-Stone Premium Cat.6A, geschirmt, PVP

Aufbau/Normen/Verwendung:

Hochgeschirmtes Cat.6A Keystone Modul. Schnelle und sichere Adernkontaktierung ohne Einsatz von Spezialwerkzeugen. Erlaubt 24 Ports auf einer halben Höheneinheit, UAE kompatibel. Echte Cat.6A Komponenten-Performance nach ISO/IEC.

Geeignet für PoE/PoE+ gemäß IEEE 802.3af/at.

Integrierte Staubschutzklappe.

Erfüllt die Normen:

aktuelle ISO/IEC 11801 am2 Ed. 2.0 (Amendment 2 - Information technology – Generic cabling for customer premises)

aktuelle EN 50173-1 (Information technology - Generic cabling systems)

aktuelle ANSI/TIA-568-C.2 (Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standards)

aktuelle ISO/IEC 60603-7-51 (Connectors for electronic equipment... up to 500MHz)

aktuelle ISO/IEC 60512-99-001 (Test schedule for engaging and separating connectors under electrical load)

GHMT PVP Kat. 6A ISO/IEC

Zertifiziert gemäß Komponentenstandard Cat.6A durch ein unabhängiges Prüflabor. Unterliegt einer kontinuierlichen Fertigungsüberwachung (GHMT PVP).

Übertragungsstrecke (Channel-Link) oder Installationsstrecke (Permanent-Link) nach Klasse EA (ISO/IEC 11801), Verwendbar zum Aufbau von 2 bzw. 4 Connector Cat.6A Channels,

Keystone Abmessungen gemäß Industriestandard, wiederbeschaltbar z. B. bei Fehlbelegung, geeignet für PoE/PoE+ gemäß IEEE 802.3af/at.

Mit dem als Zubehör erhältlichem “Keystone auf Lanscape Adapter” ist eine Integration in das Corning FutureCom System möglich.

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Kabelzuführung: 			hinten (max. ∅ 9mm)

Steckverbindernorm: 			IEC 60603-7-5-1

Steckkraft: 				< 20 N

Steckzyklen (RJ45 Seite): 		> 750

Werkstoff Gehäuse: 			Zinkdruckguss, chem. verzinkt

Werkstoff Isolierteile: 			PC

Goldauflage im Kontaktbereich:	1,27 μm

Kontaktierung: 			AWG 24-22 (solid)

Kabeldurchmesser: 			5 - 9 mm

Anschlussklasse: 			IP20

Strombelastbarkeit bei 50°C: 	1,25 A

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung.

Temperaturbereich bei Lagerung: 	-40 bis +70 °C

Temperaturbereich bei Betrieb: 	-10 bis +60 °C

Abmessung (BxHxT):			14,6x19,4x35mm

Gewicht:				ca. 28gr

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Keystone Premium Modul E-Stone Cat.6A (t66850980)

Liefern, einbauen in Panel/Rahmenset/Tragrahmen/CP-Gehäuse