Keystone 19“ Patchpanel, für max. 24 Module, unbestückt

Modulares Snap-In Verteilerfeld 1HE, zur Aufnahme von Modulen E-Stone / E-StonePremium, Schrägauslass der 24 Modulplätze (12 nach rechts, 12 nach links)

Aufbau:

Stahl-Chassis 1HE mit Kabelabfangung und Anschlussmöglichkeit des Potentialausgleichs zum Einbau in 19“ Befestigungsebenen, Module um 90° gekippt mit je 12 nach rechts und 12 nach links gewinkeltem schrägen Auslass, je 2 Module übereinander angeordnet

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Material:				Stahlblech verzinkt, z.T.lackiert

Materialstärke:			1,5mm

Farbe der Frontblende:		grau, ähnlich RAL7035

Kabelabfangung:			integriert am Bodenblech des Chassis

Potentialausgleich:			über Schraubanschluss oder Kabelschuh

Abmessung BxHxT:			483x45x155mm

Gewicht:				ca. 1,3kg

Weitere Eigenschaften:

24 Einbauplätze für geschirmte / ungeschirmte Module der Serien E-Stone, E-StonePremium

Aufgedruckte Portnummerierung 1…24

Mit 4xBefestigungsset (Schraube M6/Unterlegscheibe/Käfigmutter)

Mit Potentialanschlussleitung ca. 20cm

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Keystone 19“ Patchpanel 12R 12L 1HE RAL7035 (t66851021)

Liefern, einbauen in 19“ Verteiler und Einbau von aufgelegten Modulen