Keystone 19“ Patchpanel, für max. 24 Module, unbestückt

Modulares Snap-In Verteilerfeld 1HE, zur Aufnahme von Modulen E-Stone / E-StonePremium

Aufbau:

Stahl-Chassis 1HE mit Kabelabfangung und Anschlussmöglichkeit des Potentialausgleichs zum Einbau in 19“ Befestigungsebenen

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Material:				Stahlblech verzinkt, z.T.lackiert

Materialstärke:			1,5mm

Farbe der Frontblende:		grau, ähnlich RAL7035

Kabelabfangung:			integriert am Bodenblech des Chassis

Potentialausgleich:			über Schraubanschluss oder Kabelschuh

Abmessung BxHxT:			483x45x93mm

Gewicht:				ca. 0,9kg

Weitere Eigenschaften:

24 Einbauplätze für geschirmte / ungeschirmte Module der Serien E-Stone, E-StonePremium

Aufgedruckte Portnummerierung 1…24

Mit 4xBefestigungsset (Schraube M6/Unterlegscheibe/Käfigmutter)

Mit Potentialanschlussleitung ca. 20cm

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Keystone 19“ Patchpanel 1HE RAL7035 (t66851020)

Liefern, einbauen in 19“ Verteiler und Einbau von aufgelegten Modulen