Keystone UAE Tragrahmen „Design“, für 2 Module, unbestückt

Snap-In Rahmenset, zur Aufnahme von Modulen E-Stone / E-StonePremium

Aufbau:

Tragring, Schrägauslass 45°, Zentralplatte für 2 Module, Beschriftungsfeld, Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich mittels Kabelschuh

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Tragringmaterial:			Zinkdruckguss

Material Zentralplatte:		ABS

Farbe Zentralplatte:			weiß

Abmessung Zentralplatte BxH:	50x50mm

Weitere Eigenschaften:

Zum Einbau in einem Kabelkanal (EK), für Unterputzmontage (UP) oder mittels separatem Rahmen auch zur Aufputzmontage (AP). Durch das Wegbrechen von zwei Montagelaschen ist auch eine Bodentankmontage (BT) möglich. Der UAE-Tragrahmen kann mit UAE-Zentralplatten und Abdeckrahmen von diversen Schalterprogrammherstellern kombiniert werden. Eventuell ist ein Zwischenring zur Montage notwendig.

Befestigungsspur 60mm hor./vert.

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku Keystone UAE Tragrahmen Design 2-fach (t66850930)

Liefern, einbauen in BR-Kanal/Bodentank und Einbau von aufgelegten Modulen