Steuerleitung LIYCY, 2 x 0,14

-	Festinstallation in der Gebäudetechnik

-	Signalleitung, Regeltechnik

-	Übertragung der RS232 und RS422 Standards

-	Als Lautsprecherkabel in der ELA Technik

Aufbau: 				LIY-CY

Mantel, Durchmesser: 		3,80 mm

Innenleiter: 			2 x 0,14 mm²

Cu-Litze per Ader: 		nach DIN VDE 0295

Leiterisolation: 			PVC

Abschirmung: 			Cu-Geflecht, verzinnt

Bedeckung, opt.: 			90 %

Temperaturbereich: 		Festverlegung  	-30 °C bis +80°C

Temperaturbereich: 		Bewegt 		  -5 °C bis +70°C

Mantelfarbe: 			grau		 (ähnlich RAL 7001)

Kapazität bei 1 km: 		120 nF

Leiterwiderstand bei 1 km: 		138 Ohm

Isolationswiderstand bei 1 km: 	> 100 MOhm

Induktivität bei 1 km: 		0,7 mH

Betriebsspannung: 		250 V

Prüfspannung: 			1200 V

Fabrikat:				eku

Typ: 					eku LiYCY 2x0,14

Art.-Nr.: 				k28000020

liefern und komplett verlegen