NYM-J Kabel  3 x 1,5 mm²

Technische Daten NYM-J Kabel:

Installationsleitung der Gruppe Energiekabel < 1kV, Leitermaterial: Cu,blank,

zul. Max. Leitertemperatur: 70°C,

Mantelmaterial: PVC, Biegeradius min. 4x Außendurchmesser,

Zul. Kabelaußentemperatur in Bewegung 5°C bis 70°C,

Zul.Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 bis 70°C,

Nennspannung U0: 300V, Nennspannung U: 500V,

Mantelfarbe: grau,

Außendurchmesser ca. 9mm, nach VDE 0250 Teil 204

– Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-,Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, jedoch nicht im Erdreich.

Fabrikat:	eku

Typ: 		eku NYM-J 3x1,5

Art.-Nr.: 	k95003015

liefern und komplett verlegen