Telefonie Verteilerfeld 19"/ 1HE - 25xRJ45 KAT.3

als Verteilerfeld mit 25x ungeschirmten RJ45 Buchsen für ISDN- und analoge Telefonanwendungen

Gehäuse aus Stahlblech, Dicke 1,5 mm

separate Frontblende, die mit Gehäuse verschraubt ist

der mechanische robuste Aufbau verhindert ein Durchbiegen des Patchfeldes aufgrund des Gewichtes der aufgelegten Kabel

Kabelanschluss über rückwärtige 8-polige LSA Module für Drahtstärken von 0,4 bis 0,65 mm

mit Gewindebolzen M6 zur Erdung

Bedruckung auf der Frontseite von 1...25

mit rückwärtigen Kabelführungs- / Verdrahtungskanal

mit 19"-Befestigungssatz

Frontplatte RAL 7035

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: ekuOmniFix 25 Ports (t66833525)

Einbau des Panels in 19" Verteiler und Auflegen der Kabel gemäß EN50174