Steuerleitung YSLY-JZ 3x1,5

-	Mess-, Kontroll- und Steuerleitung für Maschinenbau und Anlagentechnik

-	Verlegung (keine ständige Bewegung) im Innenbereich

-	weitgehend öl- und benzinbeständig

Aufbau:

Leiter: 				feindrähtiger blanker Cu.-Litzenleiter 1,5 mm2

Cu-Litze per Ader: 		nach DIN VDE 0295

Aderisolation: 			PVC schwarz

Aderkennzeichnung:		fortlaufender weißer Ziffernaufdruck

Schutzleiter:			grün-gelb

Lage der Adern:				Adern längslaufend im Spezial-PVC-Innenmantel (gerillt)

Temperaturbereich: 		Festverlegung  	-30 °C bis +70°C

Temperaturbereich: 		Bewegt 		  -5 °C bis +70°C

Gemäß VDE 0250 / VDE 0472

Mantelfarbe: 			grau

Mindestbiegeradius:		15 x Leitungsdurchmesser

Außendurchmesser (ca.):		7,6 mm

Gewicht kg/km:			95,0

Betriebsspitzenspannung:		225 V (nicht für Starkstromzwecke)

Nennspannung:			300 V / 500 V

Prüfspannung:			2000 V

Isolationswiderstand:		20 MOhm x km

Fabrikat:				eku

Typ: 					eku YSLY-JZ 3x1,5

Art.-Nr.: 				k20300030

liefern und komplett verlegen