Datenkabel gemäß Cat.7 für Anwendungen der ClassD, ClassE, ClassF

S-FTP  Halogenfrei, flammwidrig, J-02YSCH 4x2xAWG26/7, simplex

Spezifiziert bis 600 MHz

Aufbau:

Flexible Anschlussleitung, AWG 26

Aderisolierung aus halogenfreiem Foam/Skin-Material

Jedes Paar ist einzeln mit Folie geschirmt (PIMF)

komplette Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht

geeignet für IDC Kontaktierung der RJ45-Stecker und andere

geringe Signal-Laufzeitunterschiede zwischen den Paaren (low skew)

halogenfreie Ausführung LS0H (Low Smoke Zero Halogen)

Außenmantel: halogenfrei (violett) mit Aufdruck der Zulassungen.

Außendurchmesser: 6,2 mm.

Elektrische Eigenschaften bei 20°C:

Dämpfung:

10/62,5/100/300/600 MHz:		7,9/19,5/25,2/44,3/63,5 dB/100 m

Nahnebensprechdämpfung:

10/62,5/100/300/600 MHz:		96,0/95,0/94,0/86,0/80,0 dB/100 m

Impedanz bei 1 - 100 MHz		100 Ω +/- 5%

Betriebskapazität		            43 pF/m

Kopplungswiderstand  (typ)		<100 mOhm p.M bei 10MHz

Weitere Eigenschaften:

Biegeradius für einmaliges Biegen:	30mm

beim Verlegen/ Einziehen: 		40mm

Betriebstemperatur			-20°C bis + 60°C

Verlegetemperatur	   		0°C bis + 50°C

Chemische Eigenschaften:

Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG

Zulassungen:

EN 50288-4-2, IEC 60332-1

Störaussendung nach Klasse B EN55022

Störfestigkeit nach EN55024

Nachweis für die Fertigungsstätte des Kabels über ein

Zertifiziertes Qualitäts-Management nach ISO 9001

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: ekuFlex600 Simplex (k66601041), halogenfrei, 4x2xAWG26/7 flammwidrig

liefern und verlegen