Patchkabel RJ45-RJ45, gemäß Cat. 6A / 500 MHz

für Ethernetanwendungen 10/100/1000/10G Base-T

S-FTP, halogenfrei, flammwidrig, 4x2xAWG26/7

Aufbau:

flexibler blanker Kupferleiter, AWG 26/7

Aderisolierung aus halogenfreiem Foam/Skin-Material

Jedes Paar ist einzeln mit Folie geschirmt (PIMF)

komplette Abschirmung aus verzinntem Kupferdrahtgeflecht

sehr kleiner Kopplungswiderstand für hervorragende Übertragungseigenschaften

halogenfreie Ausführung LS0H-1 (Low Smoke Zero Halogen)

Außenmantel: halogenfrei (grau) mit Aufdruck der Zulassungen

Beidseitig RJ45 Stecker mit vergoldeten Kontakten und angespritztem Knickschutz

Außendurchmesser: 6,1mm.

Elektrische Eigenschaften bei 20°C:

Nennstrom:				1A

Nennspannung:			60V

Spannungsfestigkeit:			max. 500V

Kontaktwiderstand:			< 20mOhm

Durchgangswiderstand:		< 200mOhm

Zulassungen:

EN50288-4-1, IEC 61156-6, ISO/IEC 11801 Ed.2, ANSI/TIA568-B.2

IEC 60332-1-2

IEC 60603-7

EMV-Verträglichkeit nach EN55022

Nachweis über ein zertifiziertes Qualitäts-Management nach ISO 9001

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: eku E@syLink 500 Cat.6A / 500MHz 10m (t66375700), grau

liefern und verlegen