ekuServer 45HE

19" Serverschrank 45 HE (geschweißte Konstruktion)

2105x600x1000 (HxBxT)

entsprechend IEC 62208 2002

Gehäuse in stabiler Stahlblechausführung

mit verstärkter, geschweißter Profilrahmen-

konstruktion. Nutzlast bis 1200 kg, aufrüstbar bis 1500kg.

aufgebaut wie folgt:

-	Schrankgrundgestell 2105x600x1000

-	Mehrfach gefaltetem 1,5mm Stahlblech

-	Dach mit integriertem Lüftungsschlitzen zur Wärmeableitung und

Unterstützung der Konvektion

-	optional temperaturgeregelte Lüfter in Dach und Boden nachrüstbar

-	Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Schloss, wahlweise Rechts- oder

Linksanschlag vor Ort wechselbar

-	4mm Sicherheitsglas, Bronzetönung

-	optional perforierte Front- und Rücktür

-	Rück- und Seitenwände mit Schnellverschluß zur leichten

Ein-Mann-Demontage, abschließbar

-	Kabeleinführung über 4 Öffnungen möglich (oben / unten)

-	19 Zoll-Gestell vorne und hinten zur Befestigung von schweren

Komponenten und Geräten (USV etc.)

-	Inkl. Zubehör: 24 Montagesätze M6, 4 Nivellierfüße,

1 Bürsteneinsatz, 4 Schlüssel, Erdungsbänder

-	Max. Belastung bis 1200kg, optional aufrüstbar bis 1500kg

-	Farbe: lichtgrau (RAL7035)

Anbieter:	eku

Typ:		ekuServer (t27310645) oder gleichwertig

Lieferung komplett montiert