Telefonverteilerfeld Kat.3, Serie OmniFix, 50 Port

Verwendung

Dient als Rangierfeld in dienstneutralen Verkabelungen und ist für den Einbau in 19“-Ebenen vorgesehen. Das Patchfeld ist konzipiert für analoge und digitale Sprachübertragung.

Merkmale

Übertragungsstrecke (Channel-Link) oder Installationsstrecke (Permanent-Link) nach Klasse C, Kat. 3 (TIA/EIA-568-C.2)

50 ungeschirmte RJ45-Buchsen, vergoldeter RJ45-Kontaktbereich, Belegung 4-polig (3/6, 4/5),

rückwärtiger Verdrahtungskanal, Kabelanschluss über rückwärtige LSA-Module,

zeitsparende und einfache Montage mit LSA-Anlegewerkzeug, LSA-Schneidklemmen mit 45°-Schrägstellung für minimale Querschnittsminimierung der Ader und maximale Kontaktsicherheit durch Torsions- und Rückstellkräfte,

geeignet zur Aufnahme von Adern AWG 22-26 (0,4 - 0,65 mm).

wiederbeschaltbar z. B. bei Fehlbelegung,

bedruckt mit Ziffern 1 ... 50,

Mantelkeilklemme für Befestigung der Schirmbeidrähte,

Farbe: ähnlich RAL 7035 (lichtgrau)

Produktdaten

Chassis:			Stahlblech, verzinkt, zum Teil beschichtet

LSA-Kontakte: 		CuSn, verzinnt

Drahtdurchmesser:		 max. massiv: 0,4 - 0,65 mm (AWG 26-22)

Isolationsdurchmesser: 	0,7 bis 1,6 mm

Min. Steckzyklen: 		> 1000 nach ISO/IEC 11801 AMD2

Abmessungen (BxHxT):	483x44x115 mm

Gewicht:			ca. 1,5kg

Temperaturbereich

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung.

Temperaturbereich bei Lagerung: 	-40 bis +70 °C

Temperaturbereich bei Betrieb: 	-15 bis +60 °C

Normen

aktuelle ISO/IEC 11801 am2 Ed. 2.0 Amendment 2 - Information technology - Generic cabling for customer premises

aktuelle EN 50173-1 Information technology - Generic cabling systems

aktuelle TIA/EIA-568-C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standards

Fabrikat: eku oder gleichwertig

Typ: ekuOmniFix 50 Ports (t66833550)

Einbau des Panels in 19" Verteiler und Auflegen der Kabel gemäß EN50174