LWL – Kabelverzweiger Serie NVt 348, für 10mm Röhrchen

Zum Einsatz als Verbindungs- und Verteilpunkt.

Das Kassettensystem erlaubt das Spleißen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen.

In das System können optische Koppler integriert werden.

Der Innenraum ist geteilt. Im rechten Bereich werden die 48 x 10 mm Röhrchen zugeführt. Zu jeder Zeit können diese durch das Clipschienensystem ausgetauscht oder erweitert werden.

Der entnehmbare Spleißbereich befindet sich mittig. Im linken Bereich befindet sich die Montageplatte mit Kabelabfangung für 6 x 12 bis 20 mm Kabel / Röhrchen.

Das witterungsbeständige, glasfaserverstärkte Polycarbonat-Gehäuse hat eine

Einstecktür, die mit einer Schwenkhebel-Einfachschließung ausgestattet ist.

Im Lieferumfang ist ein Sockel enthalten

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Gehäuse-Material:			glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC)

Farbe:					Achatgrau, ähnlich RAL 7038

Abmessung HxBxT:			858x425x300mm ohne Sockel

1458x425x300mm mit Sockel

Schutzart:				IP54 gemäß DIN 60529

Einführungen:				6 x kombinierter Eingang für Röhrchen/Kabel 12-20mm

2 x Loop Einführung

48 x Ausgang für Mikroröhrchen 10mm

Kapazität:

- 1 x Spleißkassettenreihen

- 54 x Spleißkassette (SC)

- 648 Spleiße max.

Zubehör (im Lieferumfang):

54 x SC-Spleißkassetten für max. 12x Crimpspleißschutz

Abschlußplatten für Clipschienen

Clipse Ø 10 mm

Zugentlastungselemente für Ø 10 mm und Ø 12 - 20 mm

Fabrikat:	eku oder gleichwertig

Typ:		eku NVt 348 10 inkl. Sockel (t34372180)

liefern und montieren