LWL – Kabelverzweiger Serie NVt 348, Serie 2.0

Zum Einsatz als Verbindungs- und Verteilpunkt.

Das Kassettensystem erlaubt das Spleißen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen.

In das System können optische Koppler integriert werden.

Der Innenraum ist geteilt:

- Im rechten Bereich (Kundenseite) werden bis zu 48 x 7mm oder 10mm Röhrchen zugeführt. Zu jeder Zeit können diese durch das Clipschienensystem ausgetauscht oder erweitert werden.

- Der entnehmbare Spleißbereich befindet sich mittig.

- Im linken Bereich (Zugangsseite) befindet sich die Montageplatte mit Kabelabfangung für Kabel / Röhrchen 6 x 12-20mm oder 7 x 14mm Röhrchen (Loop Einführungen möglich)

Das witterungsbeständige, glasfaserverstärkte Polycarbonat-Gehäuse hat eine

Einstecktür, die mit einer Schwenkhebel-Einfachschließung (ohne Schloss / Schlüssel) ausgestattet ist.

Im Lieferumfang ist ein Sockel enthalten

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Gehäuse-Material:			glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC)

Farbe:					Achatgrau, ähnlich RAL 7038

Abmessung HxBxT:			858x425x300mm ohne Sockel

1458x425x300mm mit Sockel

Schutzart:				IP54 gemäß DIN 60529

Einführungen:				6 x kombinierter Eingang für Röhrchen/Kabel 12-20mm

bzw. 7 x 14mm Röhrchen

Loop Einführung möglich

48 x Ausgang für Mikroröhrchen 7mm oder 10mm

Kapazität:

- 1 x Spleißkassettenreihen

- 54 x Spleißkassette (SC)

- 27 x Spleißkassette (SE)

- 648 Spleiße max.

Zubehör (im Lieferumfang):

54 x SC-Spleißkassetten für max. 12x Crimpspleißschutz

6 x Abschlussplatte für Clipschiene,

56 x Gripper Ø 7mm und 10mm,

je 9 x Clip für DN12-14, DN16 und DN20

je 9 x Snapper für DN12, DN14, DN16 und DN20

Fabrikat:	eku oder gleichwertig

Typ:		eku NVt 348 Standard inkl. Sockel (t34379910)

liefern und montieren