LWL – Kabelverzweiger Serie NVt 448 Überlängenversion, Serie 2.0

Zum Einsatz als Verbindungs- und Verteilpunkt.

Das Kassettensystem erlaubt das Spleißen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen.

In das System können optische Koppler integriert werden.

Der Innenraum ist geteilt:

- Im hinteren Bereich (Kundenseite) werden bis zu 48 x 7mm oder 10mm Röhrchen zugeführt. Zu jeder Zeit können diese durch das Clipschienensystem ausgetauscht oder erweitert werden.

- Der Spleißbereich befindet sich an der Tür und ist durch eine Haube geschützt.

- Im hinteren linken Bereich (Zugangsseite) befindet sich die Montageplatte mit Kabelabfangung für Kabel / Röhrchen 7 x 12-20mm (Loop Einführungen möglich).

2 Energieketten zur Führung, Zugentlastung und Begrenzung der

Biegeradien von Mikrokabeln und Glasfaserbündeln zum Spleißkassettenträgersystem.

Wanne zur Ablage von Bündeladern, Mehrlängenablage von 2x24 Teilnehmerkabeln.

Das witterungsbeständige, glasfaserverstärkte Polycarbonat-Gehäuse hat eine

Einstecktür, die mit einer Schwenkhebel-Einfachschließung (ohne Schloss / Schlüssel) ausgestattet ist.

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Gehäuse-Material:			glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC)

Farbe:					Achatgrau, ähnlich RAL 7038

Abmessung HxBxT:			998x442x310mm ohne Sockel

(2058x442x310mm mit Sockel (optionales Zubehör)

Schutzart:				IP54 gemäß DIN 60529

Einführungen:				7 x kombinierter Eingang für Röhrchen/Kabel 12-20mm

Loop Einführung möglich

48 x Ausgang für Mikroröhrchen 7mm oder 10mm

Kapazität:

- 1 x Spleißkassettenreihen

- 72 x Spleißkassette (SC)

- 36 x Spleißkassette (SE)

- 864 Spleiße max.

Zubehör (im Lieferumfang):

72 x SC-Spleißkassetten für max. 12x Crimpspleißschutz

56 x Gripper Ø 7mm und 10mm,

je 9 x Clip für DN12-14, DN16 und DN20

je 9 x Snapper für DN12, DN14, DN16 und DN20

Fabrikat:	eku oder gleichwertig

Typ:		eku NVt 448 Überlängenversion ohne Sockel (t34379921)

liefern und montieren