LWL – Kabelverzweiger Serie NVt  KoVt 1124, Serie 2.0

Zum Einsatz als Verteil- und Kollokationspunkt.

Das Kassettensystem erlaubt das Spleißen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen.

In das System können optische Koppler integriert werden.

Der Innenraum ist geteilt:

Im mittleren Bereich werden die Backboneröhrchen zu- und abgeführt. Zu jeder Zeit können diese durch das Clipschienensystem ausgetauscht oder erweitert werden.

Der Spleißbereich befindet sich an den Türen und ist durch eine Haube geschützt

Links und rechts je 2 Energieketten zur Führung, Zugentlastung und Begrenzung der

Biegeradien von Mikrokabeln und Glasfaserbündeln zum Spleißkassettenträgersystem. 14 x Kabelführungsspindeln zur geordneten Kabelführung zum Spleißkassettenträgersystem. Faserführungssystem zur kreuzungsfreien Faserführung zum Spleißkassettenträger.

Das witterungsbeständige, glasfaserverstärkte Polycarbonat-Gehäuse hat zwei

Türen mit einem Schwenkhebel, Doppelschließanlage (ohne Schloss und Schlüssel)

inkl. 1x Blindzylinder.

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Gehäuse-Material:			glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC)

Farbe:					Achatgrau, ähnlich RAL 7038

Abmessung HxBxT:			998x1131x310mm ohne Sockel

(2058x1131x310mm mit Sockel (optionales Zubehör)

Schutzart:				IP54 gemäß DIN 60529

Einführungen:				24 x kombinierter Eingang für Röhrchen/Kabel 14mm – 					16mm

Kapazität:

- 4 x Spleißkassettenreihen

- 216 x Spleißkassette (SC)

- 108 x Spleißkassette (SE)

- 2592 Spleiße max.

Zubehör (im Lieferumfang):

216 x SC-Spleißkassetten für max. 12x Crimpspleißschutz

50 x Clip für DN12-14

24 x Clip für DN16

50 x Snapper für DN14

24 x Snapper für DN16

4 x Abschlussplatte für Clipschienen

Fabrikat:	eku oder gleichwertig

Typ:		eku NVt KoVt 1124 ohne Sockel (t34379954)

liefern und montieren