LWL – Kabelverzweiger Serie NVt 11144, für 7mm Röhrchen

Zum Einsatz als Verbindungs- und Verteilpunkt.

Das Kassettensystem erlaubt das Spleißen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen.

In das System können optische Koppler integriert werden.

Der Innenraum ist geteilt. Im hinteren Bereich werden die 144 x 7 mm und

8 x 12 bis 14 mm Röhrchen zugeführt. Zu jeder Zeit können diese durch

das Clipschienensystem ausgetauscht oder erweitert werden.

Der entnehmbare Spleißbereich befindet sich an der Tür und ist durch eine

Haube geschützt. Im hinteren linken Bereich befindet sich die Montageplatte

mit Kabelabfangung für 9 x 12 bis 20 mm Kabel / Röhrchen.

Das witterungsbeständige, glasfaserverstärkte Polycarbonat-Gehäuse hat eine

Einstecktür, die mit einer Schwenkhebel-Doppelschließung ausgestattet ist.

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Gehäuse-Material:			glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC)

Farbe:					Achatgrau, ähnlich RAL 7038

Abmessung HxBxT:			998x1131x310mm ohne Sockel

1398x1131x310mm mit Sockel

Schutzart:				IP54 gemäß DIN 60529

Einführungen:				9 x kombinierter Eingang für Röhrchen/Kabel 12-20mm

2 x Loop Einführung

144 x Ausgang für Mikroröhrchen 7mm

Kapazität:

- 3 x Spleißkassettenreihen

- 180 x Spleißkassette (SC)

- 2448 Spleiße max.

Zubehör (im Lieferumfang):

180 x SC-Spleißkassetten für max. 12x Crimpspleißschutz

Abschlußplatten für Clipschienen

Clipse Ø 7 mm

Zugentlastungselemente für Ø 7 mm und Ø 12 - 20 mm

Fabrikat:	eku oder gleichwertig

Typ:		eku NVt 11144 7  (t34372193) + eku NVt 11144 Sockel (t34372189)

liefern und montieren