LWL – Kabelverzweiger Serie NVt 896, für 10mm Röhrchen

Zum Einsatz als Verbindungs- und Verteilpunkt.

Das Kassettensystem erlaubt das Spleißen unter Betrieb ohne Beeinflussung von bestehenden Verbindungen.

In das System können optische Koppler integriert werden.

Der Innenraum ist geteilt. Im hinteren Bereich werden die 96 x 10 mm und

8 x 12 bis 14 mm Röhrchen zugeführt. Zu jeder Zeit können diese durch

das Clipschienensystem ausgetauscht oder erweitert werden.

Der entnehmbare Spleißbereich befindet sich an der Tür und ist durch eine

Haube geschützt. Im hinteren linken Bereich befindet sich die Montageplatte

mit Kabelabfangung für 9 x 12 bis 20 mm Kabel / Röhrchen.

Das witterungsbeständige, glasfaserverstärkte Polycarbonat-Gehäuse hat eine

Einstecktür, die mit einer Schwenkhebel-Doppelschließung ausgestattet ist.

Eigenschaften, Masse und Gewichte:

Gehäuse-Material:			glasfaserverstärktes Polycarbonat (PC)

Farbe:					Achatgrau, ähnlich RAL 7038

Abmessung HxBxT:			998x754x310mm ohne Sockel

1398x754x310mm mit Sockel

Schutzart:				IP54 gemäß DIN 60529

Einführungen:				9 x kombinierter Eingang für Röhrchen/Kabel 12-20mm

2 x Loop Einführung

96 x Ausgang für Mikroröhrchen 10mm

Kapazität:

- 2 x Spleißkassettenreihen

- 120 x Spleißkassette (SC)

- 1728 Spleiße max.

Zubehör (im Lieferumfang):

120 x SC-Spleißkassetten für max. 12x Crimpspleißschutz

Abschlußplatten für Clipschienen

Clipse Ø 10 mm

Zugentlastungselemente für Ø 10 mm und Ø 12 - 20 mm

Fabrikat:	eku oder gleichwertig

Typ:		eku NVt 896 10  (t34372182) + eku NVt 896 Sockel (t34372188)

liefern und montieren